T Ř E B E N I C E

Ú Z E M N Í   P L Á N

C.	TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

Akce:					TŘEBENICE

Územní plán - odůvodnění

Evidenční číslo:				25 – 002 – 037

Pořizovatel:				Městský úřad Třebíč - oddělení Úřad územního plánování

Jednatelé společnosti:			Ing. arch. Vladimír Pacek

Ing. Jan Hršel

Projektanti:

urbanismus, architektura:		Ing. arch. Alena Palacká

dopravní řešení:			Ing. Blanka Ježková

vodní hospodářství:			Ing. Pavel Veselý

energetika, spoje:			Ing. Pavel Veselý

ekologie, životní prostředí:		Mgr. Martin Novotný

zemědělství, ochrana ZPF, PUPFL:	Mgr. Martin Novotný

digitalizace:				Helena Brychtová

Brno, únor 2010

Tel.:	545 175 893

Fax:	545 175 892

e-mail:	palacka@usbrno.cz

C.	TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI:

1.	VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ V ÚZEMÍ, VČETNĚ SOULADU S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM	5

1.1.	VYHODNOCENÍ NÁVRHU Z HLEDISKA VLIVU NA ÚZEMÍ NAVAZUJÍCÍCH OBCÍ, POŽADAVKY NA KOORDINACI	5

1.1.1.	ZÁKLADNÍ ÚDAJE	5

1.1.2.	Postavení obce v systému osídlení, rozvoj území a urbanistická koncepce	5

1.2.  SOULAD  NÁVRHU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE A S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM	 6

1.3.	Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území	6

1.4.	SOULAD NÁVRHU S POŽADAVKY STAVEBNÍHO ZÁKONA A JEHO PROVÁDĚCÍCH PŘEDPISŮ	6

1.5.	SOULAD NÁVRHU S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ	7

1.5.1.	Limity stanovené zvláštními právními předpisy	7

1.5.2.	Nemovité kulturní památky	7

1.5.3.	Archeologie	7

1.5.4.	Ochrana přírodních hodnot	7

1.5.5.	OCHRANNÁ PÁSMA	8

1.5.6.	OCHRANA PŘED POVODNĚMI	8

1.5.7.	OCHRANA ZEMSKÉHO POVRCHU	8

2.	ÚDAJE O SPLNĚNÍ ZADÁNÍ	8

3.	KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ A VYBRANÉ VARIANTY, VČETNĚ VYHODNOCENÍ PĚDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ TOHOTO ŘEŠENÍ, ZEJMÉNA VE VZTAHU K ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ	9

3.1.	URBANISTICKÁ KONCEPCE	9

3.2	KONCEPCE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY	10

3.2.1	POPIS SOUČASNÉHO STAVU	10

3.2.2.	Zdůvodnění přijatého řešení	12

3.3.	KONCEPCE TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY	13

3.3.1.	Popis současného stavu	13

3.3.2.	Zdůvodnění přijatého řešení	17

3.4.	KONCEPCE ŘEŠENÍ KRAJINY, OCHRANY PŘÍRODY A ÚSES	18

3.4.1.	NADREGIONÁLNÍ A REGIONÁLNÍ ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY	18

3.4.2.	LOKÁLNÍ ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY	18

3.5.	VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ ŘEŠENÍ VE VZTAHU K ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ	20

4.	INFORMACE O VÝSLEDCÍCH VYHODNOCENÍ VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ	20

5.	VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZÁBOR PŮDNÍHO FONDU (ZPF A PUPFL)	21

5.1	Vyhodnocení záboru zemědělského půdního fondu	21

5.2.	VYHODNOCENÍ ZÁBORU POZEMKŮ URČENÝCH K PLNĚNÍ FUNKCÍ LESA	27

# 1.	VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ V ÚZEMÍ, VČETNĚ SOULADU S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM

## 1.1.	VYHODNOCENÍ NÁVRHU Z HLEDISKA VLIVU NA ÚZEMÍ NAVAZUJÍCÍCH OBCÍ, POŽADAVKY NA KOORDINACI

### 1.1.1.	ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Obec Třebenice nemá schválený územní plán.

| Název | kód základní územní jednotky | názvy ZSJ | počet katastrů |
| --- | --- | --- | --- |
| Třebenice | 587559 | Třebenice, Plešice, Chroustov | 3 |

| Počet obyvatel | 423 (v r. 2001) |
| --- | --- |
| Rozloha řešeného území | 1167 ha |
| Kraj | Vysočina |
| Okres | Třebíč |
| Obec s rozšířenou působností | Třebíč |
| Pověřený úřad, Stavební úřad | Třebíč |

### 1.1.2.	Postavení obce v systému osídlení, rozvoj území a urbanistická koncepce

Nové administrativní rozdělení státu na kraje, platné od 1.1.2000, řadí obec Třebenice do kraje Vysočina, s krajským městem Jihlava, dopravně dobře dostupného.

Obslužnou a pracovní funkci na vyšší úrovni poskytuje obci Třebíč, která pro obec plní funkci pověřené obce a obce s rozšířenou působností. Město Třebíč je dopravně dostupné po silnicích II. a III. třídy, vzdálenost činí cca 11 km.

Obec Třebenice je členem mikroregionu Horácko  a mikroregionu Hrotovicko. Cílem těchto sdružení je společně usilovat o zlepšení technické infrastruktury obcí (odkanalizování a čištění odpadních vod) a posílení významu a atraktivity území obcí pro cestovní ruch.

Území obce Třebenice sousedí s těmito obcemi (k.ú.):

Vladislav – k.ú. Střížov

Číměř

Koněšín

Kozlany

Stropešín

Valeč

Dolní Vilémovice

Návrh urbanistické koncepce neovlivní přímo navazující území, vazby a požadavky na koordinaci jsou zejména v dopravní a technické infrastruktuře a v územním systému ekologické stability.

1.2.	SOULAD NÁVRHU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE A S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM

Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje:

Řešené území nenáleží do žádné z rozvojových oblastí, řešených Politikou územního rozvoje.

Územní plán není v rozporu s touto platnou Politikou ÚR.

Řešeným územím neprochází žádná rozvojová osa.

Řešené území leží mimo vymezené specifické oblasti.

soulad S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM:

Obec Třebenice je součástí území řešeného ZÚR kraje Vysočina. Z této nadřazené územně plánovací dokumentace nevyplývají pro řešení ÚP Třebenice žádné zvláštní požadavky. Řešení bylo s touto dokumentací koordinováno.

Z této dokumentace vyplývají pro řešené území požadavky na zapracování veřejně prospěšných staveb, definovaných v návrhové části.

Řešení je v souladu s Aktualizovaným programem rozvoje kraje Vysočina a rozvojovými dokumenty, zpracovanými pro mikroregiony Horácko a Hrotovicko.

## 1.3.	Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území

Navržené řešení územního plánu respektuje zásady udržitelného rozvoje venkovského prostoru a koordinuje požadavky na ochranu hodnot území:

- navrhuje diferencovaný přístup k ochraně hodnot území

- navrhuje podmínky pro rozvoj území, které zajišťují zachování, popř. kultivaci souladu přírodních a civilizačních složek v území

- v koncepci rozvoje území respektuje limity využití území a podmínky pro ochranu životního prostředí

## 1.4.	SOULAD NÁVRHU S POŽADAVKY STAVEBNÍHO ZÁKONA A JEHO PROVÁDĚCÍCH PŘEDPISŮ

Navržené řešení je v souladu s požadavky stavebního zákona (SZ) a jeho prováděcích právních předpisů.

S ohledem na specifické podmínky řešeného území byly nad rámec SZ vymezeny tyto další plochy s rozdílným způsobem využití:

- plochy sportu (A) – vymezení plochy vychází z požadavku rozlišit sportovní aktivity od rekreačních s odpovídajícími regulativy

- plochy sídelní zeleně (Z) – vymezeny z důvodu snahy o provázanost grafické části s částí textovou, s kapitolou 3. Urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně, kde je tento pojem zmiňován

- plochy smíšené nezastavěného území – krajinný rámec (SX) – převážně nezemědělské plochy charakteristické extenzivním způsobem využití. Jedná se zejména o plochy s dřevinami rostoucími mimo les, výjimečně i zemědělské půdy extenzivního charakteru, lada a plochy s různým stupněm sukcesního vývoje. Jsou vysoce cenné i pro ekologickou stabilitu a druhovou rozmanitost území. Jedná se o plochy natolik typické pro krajinu řešeného území, že vyvolaly rozšíření výčtu ploch s vymezením odpovídajících regulativů.

- plochy smíšené nezastavěného území – rekreační (SR) – jedná se o plochy pro rekreační využití v krajině (zahrady mimo zastavěné území, rekreační louky, pláže, přístaviště), které nejsou dle katastru nemovitostí vedeny jako rekreační plochy, ale např. jako trvalý travní porost, tj. nejsou zastavěným stavebním pozemkem. Proto tyto plochy nejsou vymezené hranicí zastavěného území.

1.5.	SOULAD NÁVRHU S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Koncepce územního plánu je v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů.

### 1.5.1.	Limity stanovené zvláštními právními předpisy

Limity využití území podle zvláštních předpisů byly při řešení respektovány, graficky zobrazitelné limity jsou zobrazeny v koordinačním výkrese – č. 5. Dle těchto právních předpisů je nutno respektovat stávající zařízení, kulturní a přírodní hodnoty včetně podmínek jejich ochrany.

### 1.5.2.	Nemovité kulturní památky

Národní kulturní památky se v řešeném území nenacházejí, ani památkově chráněná území a jejich ochranná pásma nejsou v řešeném území vymezena.

V řešeném území se nachází tyto nemovité kulturní památky zapsané v ÚSKP:

| Číslo rejstříku | Část obce | Památka | Ulice,nám./umístění |
| --- | --- | --- | --- |
| 15.424/7 – 3101 | Třebenice | kaple sv. Cyrila a Metoděje | náves |
| 30.635/7 – 3100 | Plešice | zřícenina hradu Holoubek | nad Vodní nádrží Dalešice DDalešicedalešice |

### 1.5.3.	Archeologie

Řešené území je z hlediska archeologického zájmu považováno za území s archeologickými nálezy.

Při jakýchkoliv zásazích do terénu, který lze označit za území s archeologickými nálezy, je třeba respektovat § 21-23 zákona č. 20/1987 Sb. Stavebník je povinen záměr stavební činnosti oznámit Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický průzkum.

### 1.5.4.	Ochrana přírodních hodnot

Po stránce legislativní je udržení a obnova přírodní rovnováhy v krajině zabezpečena zákonem č. 114/1992 Sb. ČNR ze dne 26.2.1992 (s účinností od 1.6.1992) a prováděcí vyhláškou č. 395/1992 Sb.

Zvláště chráněná území přírody:

##### Velkoplošná chráněná území přírody

V území nebo širším okolí se nenachází vyhlášené velkoplošné zvláště chráněné území.

##### Maloplošná zvláště chráněná území

V řešeném území není vyhlášeno, nebo k vyhlášení navrhováno maloplošné zvláště chráněné území.

##### Lokality Natura

V řešeném území není vyhlášena ptačí oblast Natura (SPA) ani navrhována nebo vyhlášená ochrana stanoviště Natura (pSCI).

Obecná ochrana přírody:

##### Významné krajinné prvky:

Na území obce není registrován žádný významný krajinný prvek.

##### Přírodní park

Území obce se nachází mimo vyhlášené přírodní parky.

##### Památné stromy:

Na území obce jsou evidovány v západní části  katastru Třebenice dvě lokality s vyhlášenými památnými stromy. Lokality jsou respektovány.

- 4 lípy u křížku

- Lípa u silnice

### 1.5.5.	Ochranná pásma

| ochrana dopravní a technické infrastruktury | silniční ochranné pásmo silnice II. a III. třídy - 15 m od osy vozovky nebo osy přilehlého jízdního pásu, mimo souvisle zastavěné území ochranné pásmo nadzemního vedení vn 22 kV – 10 (7)m od krajního vodiče ochranné pásmo stožárové trafostanice – 10 (7)m ochranné pásmo vodovodních řadů do DN 500 včetně - 1,5 m ochranné pásmo kanalizačních stok do DN 500 včetně - 1,5 m ochranné pásmo kanalizačních stok nad DN 500 - 2,5 m ochranné pásmo optického kabelu |
| --- | --- |
| ochrana přírodních zdrojů |  |
| ostatní limity | pásmo 50 m od okraje lesa pásmo ochrany prostředí kolem ČOV vzhledem k tomu, že na k.ú. obce Třebenice zasahuje OP letiště Náměšť nad Oslavou, je nutno všechny výškové stavby, vodní plochy, vysílač a venkovní vedení vn v tomto území předem konzultovat s VUSS Brno |

### 1.5.6.	Ochrana před povodněmi

V řešeném území nebylo stanoveno záplavové území.

### 1.5.7.	OCHRANA ZEMSKÉHO POVRCHU

Poddolované ani sesuvné lokality se v řešeném území nenachází.

# 2.	ÚDAJE O SPLNĚNÍ ZADÁNÍ

Návrh územního plánu je zpracován na základě „Zadání územního plánu obce Třebenice, které bylo schváleno Zastupitelstvem obce bez závažnějších připomínek.

7. veřejné zasedání zastupitelstva obce Třebenice dne 7. srpna 2007 a V. zasedání ZO Valeč dne 21.8.2007, projednalo a odsouhlasilo zanesení do nového územního plánu obce Třebenice přeložku silnice II/351 oproti konceptu ÚP VÚC kraje Vysočina, kde přeložka vede přes fotbalové hřiště, jižnějším směrem s přikloněním ke druhé vzdálenější variantě navržené USB Brno.Toto rozhodnutí je schváleno ZO Třebenice po dohodě s OÚ Valeč, na jejichž k.ú. se nacházejí pozemky potřebné pro výstavbu obchvatu.

# 3.	komplexní zdůvodnění přijatého řešení a vybrané varianty, včetně vyhodnocení předpokládaných důsledků tohoto řešení, zejména ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území

## 3.1.	URBANISTICKÁ KONCEPCE

Územní plán obce není řešen ve variantách.

Předmětem řešení územního plánu je komplexní a vyvážený rozvoj řešeného území obce v plochách s rozdílným způsobem využití, tak aby nebylo zásadním způsobem dotčeno nezastavěné území.

V souvislosti s nutností stabilizace obyvatel v obci, a následným požadavkem na plochy pro bydlení, je navrženo větší množství lokalit pro plochy smíšené obytné.

##### A)	Plochy smíšené obytné

Vymezením ploch smíšených obytných ve stabilizovaném území je podpořena možnost variabilnějšího způsobu využití území pro služby, řemesla, cestovní ruch, zemědělství apod. Hlavní rozvoj ploch smíšených obytných je situován na okrajích jednotlivých částí obce v návaznosti na stávající zástavbu a to v maximálním možném rozsahu, neboť rozvoj v obci již delší dobu stagnuje a dosavadní dokumentace neumožňuje výstavbu.

##### B)	Plochy rekreace

Vyčleněné stávající plochy rekreace jsou stabilizované, nové plochy pro hromadnou rekreaci – jsou navrženy v souvislosti s realizací projektu Horácké moře.

C)	PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ

Stávající areály a zařízení jsou vyhovující, nová samostatná plocha je navržena v Plešicích pro stravovací a ubytovací služby. V případě potřeby je občanské vybavení možno rozvíjet v rámci stávajících a navržených smíšených ploch.

##### D)	Plochy sportu

Navrženo je rozšíření stávajícího sportovního areálu a menší lokality pro jednotlivá hřiště. V části Třebenice byl realizován sportovně rekreační areál – fotbalové hřiště, u kterého je sezónní občerstvení. Toto zařízení bude dlouhodobě vyhovující a využívá se k pořádání různých sportovních, společenských i kulturních akcí.

##### E)	Plochy veřejných prostranství

Vytváří urbanistickou kostru území; územní plán navrhuje veřejná prostranství ve formě uličních prostorů pro obsluhu navržených ploch dopravní a technickou infrastrukturou.

##### F)	Plochy sídelní zeleně

Tvoří doplněk veřejných prostranství; územní plán navrhuje nové plochy jako zeleň s izolační funkcí.

##### G)	Plochy SMÍŠENÉ VÝROBNÍ

Jsou navrženy v Třebenicích a Chroustově pro drobnější výrobu, kterou je nutno vyčlenit z obytné zóny, ale která nemá výrazný negativní dopad na funkci bydlení.

##### G)	Plochy výroby a skladování

Jsou zastoupeny stávajícím zemědělským areálem v Třebenicích a Chroustově, nové plochy umožní dalším zájemcům realizovat podnikatelské aktivity, neslučující se s obytným územím.

## 3.2.	KONCEPCE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Stav

### 1. Železniční doprava

Řešeným katastrálním územím nevede železniční trať. Severně řešeného území ve vzdálenosti cca 7 km prochází  jednokolejná neelektrifikovaná železniční trať, zařazená mezi celostátní dráhy: č. 240 Brno – Jihlava – Havlíčkův Brod a zpět, využívaná pro osobní i nákladní dopravu. Nejbližší železniční zastávka se nachází ve Vladislavi.

Ve výhledových záměrech se řešeného území nedotýká trasa vysokorychlostní tratě.

### 2. Silniční doprava

II/351		Chotěboř – Polná – Třebíč – Dalešice

II/401		Vladislav – Dolní Vilémovice – Jaroměřice nad Rokytnou

III351 21		Valeč – Plešice

III351 22		Třebenice –Chroustov -  Stropešín

Silnice II/351 (Chotěboř – Polná – Třebíč – Dalešice)

prochází v současné době jižní částí obce a zajišťuje přímou dopravní obsluhu přilehlé zástavby, silnice zajišťuje spojení se sousedními obcemi a městem Třebíč.

Silnice II/401 (Vladislav – Dolní Vilémovice – Jaroměřice nad Rokytnou)

vede mimo zastavěné území obce po hranici k.ú. Slavičky. Silnice je v řešeném území stabilizována.

Silnice III351 21 (Valeč – Plešice)

odpojuje se ze silnice II/351 a v centru Plešice zaúsťuje do silnice III/351 22. Silnice  v obci končí.

Silnice III/351 22 (Třebenice –Chroustov -  Stropešín)

odpojuje se ze silnice II/351 v jižní části zastavěného území obce Třebenice, prochází v upravené trase celou obcí, dále směřuje na východ přes Plešice a Chroustov do Stropešína.

### 4.1.3. Nemotorová doprava

V obci jsou vybudované podél komunikací téměř všude oboustranné chodníky. Samostatné pěší cesty propojují místní komunikace se silnicemi.

Přes řešené území vede jedna turistická značená trasa od Třebíče údolím řeky Jihlavy přes Vladislav, severně od  obce, podél vodní nádrže Dalešice do Hartvíkovic, dále směr Ivančice.

Značená cyklistická trasa č. 5107 je vedena přes řešené území částečně v souběhu s turistickou značenou trasou, vede z Trnavy přes Vladislav, Číměř, do Stropešína, Dalešic a Mohelna. Napojuje řešené území na hustou síť značených cyklotras v okolí.

Silnice III. třídy i místní komunikace v obci jsou vhodné pro místní cyklistickou dopravu vzhledem k nízké automobilové dopravě.

### 4. Hospodářská doprava

Zemědělská doprava je vedena po hlavních zemědělských cestách mimo zastavěné území. Částečně jsou využívány silnice III. třídy.

### 5. Veřejná doprava

Veřejná doprava  je v obci zastoupena autobusovou dopravou.

Autobusová doprava je zajišťována v současné době dvěma linkovými spoji. Na řešeném území se nachází čtyři autobusové zastávky.

Autobusové zastávky jsou opatřeny zálivy (většinou oboustranné) pro zastavení autobusu. Hustota a umístění zastávek autobusové dopravy je dostatečné, izochrony dostupnosti 500 m pokrývají celé zastavěné území. Provoz autobusových linek je limitován nabídkou a poptávkou.

Na silnici II/351 jižně od obce jsou vybudované zálivy pro zastavení autobusů i čekárnou, nestaví zde žádná pravidelná linka pro veřejnost.

### 6. Letecká doprava

Řešené území není dotčeno zájmy letecké dopravy. Nejbližší lokalita s vybudovanými a provozovanými vzletovými a příletovými dráhami je letecká základna Náměšť nad Oslavou (připravuje se vyhlášení ochranných pásem, známá OP jsou zakreslena).

### 7. Vodní doprava

Řešené území není dotčeno zájmy vodní dopravy.

### 8. Statická doprava

Vzhledem k charakteru zástavby obce jsou osobní automobily odstavovány převážně na vlastních pozemcích majitelů rodinných domů v individuálních garážích. V obci nejsou vybudovány řadové garáže.

Parkování je možné na parkovišti v centru, v rámci uličního prostoru, podél komunikací. Podniky a sportoviště si řeší parkování na vlastních pozemcích.

### 9. Dopravní zařízení

V obci se nachází dvě autoopravny, jedna v Třebenicích a druhá v Chroustově. Další dopravní zařízení se zde nenachází.

### 10. Ochranná pásma

Ochranné silniční pásmo je dáno Zákonem č. 13 o pozemních komunikacích ze dne 23.1.1997 § 30, v platném znění a činí mimo souvisle zastavěné území obce - 15 m od osy vozovky nebo osy přilehlého jízdního pásu silnice II. třídy nebo III. třídy.

### 4.1.11. Intenzita silniční dopravy

Intenzita dopravy je převzata z výsledků celostátního sčítání dopravy na silniční a dálniční síti ČR v r. 2005. V řešeném území byla sčítána intenzita dopravy pouze na jednom stanovištích na sil. II/351. Pro stanovení intenzit v roce 2020 bylo použito výhledových koeficientů stanovených ŘSD ČR.

Rok.2020

T =    663 voz/24 hod

O = 3152 voz/24 hod

S = 3815 voz/24 hod

### 12. Hluk z dopravy

Hluk ve vnějším prostředí je posuzován na základě Nařízení vlády  č. 148/2006 Sb., jež nahrazuje Nařízení vlády č. 88/2004 Sb. s platností od 1.června 2006. Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A ve venkovním prostoru se stanoví součtem základní hladiny hluku 50 dB a příslušné korekce pro denní nebo noční dobu a místo. V denní době u obytné zástavby nesmí být překročena hodnota 55 dB a v noční době 45 dB od silniční resp. 50 dB od železniční dopravy, pokud se nezohlední další korekce, což v případě železnice představuje 60 dB v denní a 55 dB v noční době v OPŽ a v případě hlavních komunikací ( I. a II.tř.) představuje 60 dB v denní a 50 dB v noční době.

Pro výpočet hluku ve vnějším prostředí jsou směrodatné "Metodické pokyny pro navrhování sídelních útvarů z hlediska ochrany obyvatelstva před nadměrným hlukem z dopravy", jejichž znění z roku 1991 bylo novelizováno.

Pro výpočet jsou použity intenzity silniční dopravy viz kap.4.1.11.

Hluk od silniční dopravy

Silnice II351

T =663 voz/24 hod,   v = 50 km/hod

O = 3152 voz/24 hod

DEN:

F1 = 12,983415 . 106 	F2 = 1,06	F3 = 1,0

Y = 61,3 dB	- ve vzdálenosti 7,5 m rozhodující

60 dB – ve vzdálenosti 9,4 m – rozhodující limit

55 dB – ve vzdálenosti 19,5 m

NOC:

F1 = 0,693599 . 106 	F2 = 1,06	F3 = 1,0

Y = 48,6 dB	- ve vzdálenosti 7,5 m

45 dB – ve vzdálenosti 13,3 m

Negativní vliv provozu silnice II.tř. je minimální. Ve dne, kdy je stav nejméně příznivý, je povolený limit 60 dB dosažen ve vzdálenosti 9,4 m od osy silnice, izofona pro 55 dB vede ve vzdálenosti 19,5 m od osy silnice.

Hluk od letecké dopravy

Letiště Náměšť nad Oslavou je zdrojem hluku v řešeném území. V roce 1996 byla zpracována „Protihluková opatření v okolí voj. letiště Náměšť n. O.“, měřením v terénu byly zjištěny hladiny hluku pro 85 a 95 dB. Obec Třebenice neleží v hlukovém pásmu 95 dB, severovýchodní část katastru obce (nezastavěné území) však leží v území zasaženém více než 85 dB.

Hluk ze železniční dopravy

Železnice nevede zastavěným řešeným územím, nemá zde negativní dopady.

### 3.2.2.	Zdůvodnění přijatého řešení

Vymezení koridoru dopravní infrastruktury KD vychází z požadavků ZÚR kraje Vysočina a z potřeby přeložení průtahu silnice II/351 ze zastavěného území, průjezdná doprava způsobuje především riziko nadměrného hluku, vzdálenost křižovatek je v rozporu s ustanovením ČSN  pro silnice II.třídy. Dle ZÚR kraje Vysočina je plánována přeložka silnice II/351 jižně stávající silnice. Protože přeložka silnice II/351 (její koridor šířky ochranného silničního pásma tzn. 2x15 m) je dle konceptu VUC Vysočina směrována přes stávající sportoviště, bylo na základě souhlasného stanoviska sousedních obcí navrženo nové řešení v odsunuté trase. Přeložka (koridor šířky ochranného silničního pásma tzn. 2x15 m) je navržena jižně sportoviště, protože koridor přeložky zasahuje na sousední k.ú., tzn. ovlivní řešení ÚPO Valeč i ÚPO Dolní Vilémovice. Změna tzn.úprava trasy přeložky bude zapracována do návrhu ZÚR kraje Vysočina.

## 3.3.	KONCEPCE TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

### 3.3.1.	Popis současného stavu

##### a)	Zásobování vodou

##### Zdroje vody:

Zdroje vody:

Obec Třebenice je zdrojově napojena na Oblastní vodovod Třebíč (petrůvecká větev), který odebírá vodu z:

- ÚV Štítary (Vodárenská nádrž Vranov)

- ÚV Mostiště (Vodárenská nádrž Mostiště)

- z prameniště v Heralticích

Zhodnocení vydatnosti zdrojů:

Podle zjištěných skutečností jsou stávající zdroje v současnosti vyhovující - kvantitativně i kvalitativně - pro zásobování pitnou vodou obce. Stávající vydatnost je schopna pokrýt i nárůst potřeby vody, a to pro rozvoj bydlení, občanské vybavenosti i výrobních aktivit.

Zásobovací systém:

Třebenice je součástí Oblastního vodovodu Třebíč – petrůvecká větev. Voda z vodárenské nádrže je odebírána do úpravny vody ÚV Mostiště. Odtud je voda čerpána výtlačnými řady DN 300 a DN 150 do vodojemu Petrůvky a dále přes Ostašov, Lipník a Dolní Vilímovice do vodojemu Třebenice objemu 500 m3, maximální hladina ve vodojemu na kótě 516,00 m n.m., minimální hladina 512,00 m n.m. Z VDJ Třebenice je voda gravitačně dopravována do spotřebiště řadem DN 100.

Vodovod byl budován postupně po etapách, v současnosti je docíleno úplné pokrytí obce. Zásobovací řady veřejného vodovodu pokrývají celé zastavěné území - je zásobován bytový fond, občanská vybavenost, zemědělství.

Provozovatelem vodovodního systému je Vodárenská a.s. Brno, divize Třebíč.

Obec je zásobována v jednom tlakovém pásmu, systém je pro současnost vyhovující.

Skladbu vodovodní sítě lze rozdělit podle:

- profilu potrubí

- stáří potrubí

- materiál potrubí

- schopnost převést požární vodu

Z hlediska profilu stávajícího potrubí – DN 50 – DN 150 jsou vodovodní řady pro zásobování obyvatelstva, občanské vybavenosti i zemědělství vyhovující.

Předpokládaná životnost vodovodního potrubí se uvažuje cca 30 let podle druhu materiálu. U starších vodovodních potrubí dochází k častějším provozním poruchám. Vzhledem ke stáří vodovodních řadů nepředpokládáme, že při zpracování konceptu územního plánu obce Třebenice budou navrhovány rekonstrukce.

Při výstavbě obecní vodovodní sítě bylo použito potrubí z plastů (PE, PVC).

Z požárního hlediska jsou stávající profily vodovodních řadů profilů vyhovující.

Tlakové poměry:

Při řešení zásobování vodou celé obce se předpokládá provozování systému v jednom tlakovém pásmu.

rozsah kót zástavby zásobované z veř. vodovodu		cca 475 až 495 m n.m.

kóta max. hladiny vodojemu					516,00 m n.m.

max. hydrostatická tlaková výška				60 m

min. hydrostatická tlaková výška				vyhovující po kótu cca 496 m n.m.

Akumulace:

Max. potřeba vody:

cca Qm = 70,0 m3/d při uvažované potřebě vody 105 l/ob.den včetně občanské vybavenosti

Pro obec je nutno zajistit akumulaci objemu cca 50 m3, což odpovídá 71% Qm, což je stávající akumulací splněno.

Plešice, Chroustov:

V obou místních částech není vybudován veřejný vodovod, obyvatelstvo včetně občanské vybavenosti a drobných podnikatelských aktivit je zásobováno z místních studní.

##### Zabezpečení proti požáru:

Objekty bydlení a vybavenosti jsou zabezpečeny proti požáru stávající a navrženou vodovodní sítí o dimenzi DN 80 až DN 100. Dále mohou být využity pro zabezpečení požární vody stávající i navržené (uvnitř i vně obce) vodní plochy. Protipožární zabezpečení tak bude vyhovovat ČSN 73 0873.

##### b)	Odkanalizování a čištění odpadních vod

###### Stoková síť

V obci je vybudován systém dešťové kanalizace. Jednotlivé kanalizační sběrače vytváří stokovou síť pokrývající současně zastavěnou část obce. Jedná se ve většině případů o nevyhovující kanalizaci pro odvádění splaškových vod.

Kanalizační sběrače jsou provedeny v profilech DN 300 – DN 1000, materiál potrubí – beton, železobeton. Vedení stok je převážně na veřejných pozemcích (chodník, komunikace), částečně i na pozemcích soukromých.

###### Čistírna odpadních vod

ČOV není vybudována.

Plešice, Chroustov:

V místních částech je vybudován systém dešťové kanalizace. Jednotlivé kanalizační sběrače vytváří stokovou síť pokrývající současně zastavěnou část obce. Jedná se ve většině případů o nevyhovující kanalizaci pro odvádění splaškových vod.

###### Čistírna odpadních vod

ČOV není vybudována.

##### c)	Vodní toky a nádrže

Řešeným územím protékají vodní toky (vodohospodářská mapa 24-33 Moravský Krumlov):

- Plešický potok

- Svodnice

- Noserský potok

- Číměřský potok

- Blýskavý potok

- Bezejmenné přítoky řeky Jihlavy

Plešický potok

Jedná se vodní tok částečně upravený, jinak přirozený. Řešeným územím protéká od západu k severovýchodu, na řešeném území pramení a trasa je vedena mimo současně zastavěné území. Je zaústěn do významného vodního toku - Jihlava (pravostranný přítok vodní nádrže Dalešice). Potok má dva pravostranné bezejmenné přítoky – svodnice.

Na vodním toku není vodoprávním úřadem vyhlášeno záplavové území.

Potok je ve správě Zemědělské vodohospodářské správy, oblast Povodí Moravy a Dyje, pracoviště Třebíč.

Potok Svodnice

Jedná se vodní tok částečně upravený (v současně zastavěném území Chroustova, jinak přirozený. Řešeným územím protéká od jihu k severu, na řešeném území pramení.  Je zaústěn do významného vodního toku - Jihlava (pravostranný přítok vodní nádrže Dalešice).

Potok je ve správě Zemědělské vodohospodářské správy, oblast Povodí Moravy a Dyje, pracoviště Třebíč.

Na vodním toku není vodoprávním úřadem vyhlášeno záplavové území.

Noserský potok

Jedná se o přirozený vodní tok protékající řešeným územím v jeho severozápadní části, bez vlivu na současně zastavěné území. Je pravostranným přítokem Vodní nádrže Dalešice (významný vodní tok Jihlava), na řešeném území pramenní.

Na vodním toku není vodoprávním úřadem vyhlášeno záplavové území.

Potok je ve správě Zemědělské vodohospodářské správy, oblast Povodí Moravy a Dyje, pracoviště Třebíč.

Číměřský potok

Jedná se o přirozený vodní tok protékající řešeným územím v jeho severovýchodní části (k.ú. Chroustov), bez vlivu na současně zastavěné území. Je pravostranným přítokem Vodní nádrže Dalešice (významný vodní tok Jihlava), na řešeném území pramenní.

Na vodním toku není vodoprávním úřadem vyhlášeno záplavové území.

Potok je ve správě Zemědělské vodohospodářské správy, oblast Povodí Moravy a Dyje, pracoviště Třebíč.

Blýskavý potok

Jedná se o přirozený vodní tok protékající řešeným územím v jeho severozápadní části, bez vlivu na současně zastavěné území. Je pravostranným přítokem Vodní nádrže Dalešice (významný vodní tok Jihlava), na řešeném území pramenní.

Na vodním toku není vodoprávním úřadem vyhlášeno záplavové území.

Potok je ve správě Zemědělské vodohospodářské správy, oblast Povodí Moravy a Dyje, pracoviště Třebíč.

Bezejmenné vodní toky

Jedná se o přirozené vodní toky. Potoky protékají převážně mimo současně zastavěné území. Vodní toky na řešeném území pramenní.

Na přítocích není vodoprávním úřadem vyhlášeno záplavové území.

Potoky jsou ve správě Zemědělské vodohospodářské správy, oblast Povodí Moravy a Dyje, pracoviště Třebíč.

V jihovýchodní části řešeného tvoří katastrální hranici mezi Chroustovem a obcí Valeč vodní tok Olešná.

Nádrže - rybníky

V řešeném územím obce jsou vybudovány vodní plochy:

- Vodní nádrž Dalešice

údolní nádrž vybudovaná v letech 1971-1978 na řece Jihlavě pro přečerpávající vodní elektrárnu a pro potřebu jaderné elektrárny. Kromě využití pro energetiku slouží vodní dílo ke sportovnímu rybaření a v omezené míře též k rekreaci.

- Brodek

- Nádrže v zastavěném území Třebenic, Chroustova a Plešic – obecní, funkce požární nádrž

Funkce vodních ploch - rybníků – chovný, sportovní rybářství, požární.

##### d)	Zásobování elektrickou energií

Stávající trendy rozvoje:

Řešené území k.ú. Třebenice je zásobováno elektrickou energií z rozvodny 110/22 kV Třebíč z nadzemního vedení s napětím 22 kV, které prochází v jižní části řešeného území. Z tohoto vedení jsou nadzemními přípojkami napojeny jednotlivé sloupové trafostanice 22/0,4 kV.

Na řešeném území je v provozu 5 trafostanic 22/0,4 kV zásobující el. energií distribuci i soukromý sektor – v Třebenicích celkem 3 trafostanice, Plešice a Chroustov mají po jedné. Elektrické stanice v obci jsou sloupové, na betonových sloupech, napájené nadzemním vedením. Tato zařízení jsou v dobrém stavu a vyhovují současným požadavkům na zajištění odběrů.

Síť nízkého napětí nn je různorodá, rozvod je proveden převážně nadzemním vedením na železobetonových stožárech, střešnících a závěsnými kabely, technický i přenosový stav sítě nn je nevyhovující.

##### Potřeba nového příkonu

Na základě získaných údajů je vypracována bilanční rozvaha o vývoji zatížení řešeného území. Z energetického hlediska se u nové výstavby předpokládá dvojcestné zásobování energiemi, a to elektřinou a zemním plynem – obec včetně místních částí je plynofikovaná. Podle ČSN 341060 se zde bude jednat o stupeň elektrizace "A", kde se el.energie používá jen ke svícení a pro běžné el.spotřebiče. (Pro stanovení výkonových zatížení novou výstavbou jsou použity hodnoty uvedené ve směrnici JME a.s. č. 13/98.):

bytový odběr			0,83 kW/bj

nebytový odběr			0,35 kW/bj

Návrh nové výstavby:

Třebenice

bydlení				22 bytů

potřebný příkon		22 x (0,83 + 0,35) = 26 kW

Plešice

bydlení				8 bytů

potřebný příkon		8 x (0,83 + 0,35) = 10 kW

Chroustov

bydlení				5 bytů

potřebný příkon		5 x (0,83 + 0,35) = 6 kW

Celkem				cca 42 kW

##### e)	Zásobování plynem

Stávající trendy rozvoje:

Obec Třebenice je zásobována zemním plynem z VTL plynovodu přes VTL regulační stanici. Vlastní rozvodná síť obce je provedena v systému středotlak.

##### Zvláštní inženýrské sítě:

##### VVTL plynovod, produktovody, ropovod

Řešeným územím neprocházejí trasy zvláštních inženýrských sítí.

##### VTL plynovody

V jihozápadní části řešeného území prochází trasa VTL plynovodu.

##### STL plynovody

STL plynovod přivádí zemní plyn do zastavěného území obce Třebenice. Na STL rozvodnou síť jsou napojeny místní části Plešice a Chroustov.

##### NTL plynovody

V řešeném území se nenacházejí NTL plynovody.

##### Zhodnocení STL plynovodů

Vzhledem ke stáří STL rozvodné sítě lze konstatovat, že STL rozvody jsou po technické stránce i kapacitně vyhovující. Není uvažováno s rekonstrukcemi, pouze se uvažuje budování dalších STL rozvodů v závislosti na rozvoji obce.

##### Regulační stanice

V řešeném území se nachází VTL regulační stanice o výkonu 1200 m3/h.

##### f)	Zásobování teplem

Obec včetně místních částí je plynofikována – pro zásobování teplem se využívá zemní plyn.

##### g)	Pošta a telekomunikace

Pošta se nachází v obci Lipník u Hrotovic, nároky na rozvoj nejsou.

Telefonní účastníci jsou napojeni na digitální ústřednu.

Řešeným územím neprocházejí trasy dálkových optických kabelů. Podle zpracovaného konceptu územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina je navržena trasa dálkového optického kabelu procházejícího řešeným územím. Jeho trasu je nutno zapracovat do územního plánu obce.

##### h)	Radiokomunikace

Radioreléové paprsky - katastrálním územím neprocházejí radioreléové trasy.

Na území se nenacházejí zařízení mobilních operátorů.

### 3.3.2.	Zdůvodnění přijatého řešení

Zásobování vodou je stabilizováno v Třebenicích, zastavitelné plochy budou napojeny na stávající síť, a to v rámci veřejných prostranství a dopravních ploch. Plešice a Chroustov budou napojeny na petrůveckou větev Oblastního vodovodu Třebíč. Jedná se o vodovodní propojení VDJ Třebenice s vodovodní sítí ve Valči (řešení dle PRVK kraje Vysočina).

Odkanalizování je nevyhovující – podle PRVK kraje Vysočina je navržena nová splašková kanalizace včetně plochy pro čistírnu odpadních vod, zastavitelné plochy budou napojeny v rámci veřejných prostranství a dopravních ploch. Pro Plešice a Chroustov není uvažováno dle PRVK kraje Vysočina s kanalizací – jsou navrženy pouze jímky. Na základě požadavku samosprávy je navržena pro Plešice a Chroustov nová splašková kanalizace. Odpadní vody budou přečerpávána na navrženou čistírnu odpadních vod v Třebenicích.

Obec je plynofikována – STL plynovody budou rozšířeny v rámci veřejných prostranství a ploch pro dopravu pro zastavitelná území..

Zásobování el. energií – je stabilizované. Pro rozvojovou lokalitu v Třebenicích je navržena samostatná sloupová trafostanice napojena nadzemním vedením vn do stávající sítě.

## 3.4.	KONCEPCE ŘEŠENÍ KRAJINY, OCHRANY PŘÍRODY A ÚSES

Koncepce řešení krajiny vychází z přírodních podmínek a historických vazeb v území. Obec ležící v přechodové oblastí mezi kulturní zemědělskou krajinou Telčské kotliny a kompaktním zalesněným hřebenem Javořické vrchoviny. Při vnímání širších souvislostí navozuje zástavba na úpatí svahu dojem kolonizační osady na hranici starobylého hraničního hvozdu. Lesní remízy, někdy i plošně větší spolu s loukami, a postupně se zvedajícím zvlněným reliéfem k tomuto dojmu přispívají.

Širší vazby

Z pohledu širších územních vazeb jsou regionálními a nadregionálními systémy v území reprezentovány převládající typy.

Na jih od území je podél údolí Jihlavy vymezen nadregionální biokoridor. Regionální ÚSES je vymezen též v údolí Oslavy.

### 3.4.1.	NADREGIONÁLNÍ A REGIONÁLNÍ ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY

Nadregionální systém je  v území zastoupen biokoridorem (K 181), a to v rámci regionálního biocentra č. 360 Stráně nad Jihlavou. Po svazích severní  expozice je vymezena osa nadregionálního biokoridoru reprezentující mezofilní hájová společenstva. Zachovat stávající využívání.

Regionální systém

Regionální systém je v území zastoupen regionálním biocentrem Stráně nad Jihlavou (360), vymezeným ve východní až severovýchodní části katastrálního území nad Dalešickou přehradou. Biocentrum je vymezeno v prostoru lesních porostů. Součástí biocentra jsou  lesy s půdo-ochrannou funkcí.

RBC Stráně nad Jihlavou (360) - převažují borové a smrkové porosty s významným zastoupením dubu.

V rámci lesního hospodářského plánu je nutno prosazovat zásady hospodaření vedoucí ke zvyšování druhové a věkové pestrosti lesních porostů.

### 3.4.2.	LOKÁLNÍ ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY

Lokální územní systém ekologické stability zahrnuje celkem jednu větev reprezentující  základní typy ekosystémů v krajině.  Je vymezena podél severní hranice. Větev reprezentuje stanoviště normální hydrické a mezotrofně oligotrofní řady.  Vymezena je zejména na lesní půdě, v rámci smrkových porostů. Lesní lemy nebo náletové prosty v západní části jsou druhově pestřejší V rámci větve jsou vymezena dvě lokální biocentra.

Biocentra

| označení | význam | Výměra | Popis | cílový stav společenstva |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LBC 1 | lokální | 5,58 | Lokální biocentrum na lesní půdě v údolí Číměřského potoka. Smrkové porosty s příměsí melioračních dřevin. | Lesní porosty Zachovat stávající využívání. |
| LBC 2 | lokální | 4,17 | Neexistující lokální biocentrum na sever od zastavěné části Třeběnic. Zahrnuje rybník, zalesněnou lokalitu původní louky a část zemědělské půdy v severozápadním okraji plochy navrhovaného biocentra. | Cílovými společenstvy jsou lesní porosty, vodní plocha s břehovými porosty. Zalesnit, popřípadě dosadit vegetační prvky na zemědělské půdě. |

Biokoridory jsou identifikovány shodně s grafickou částí

| označení | Popis | cílová společenstva, návrh opatření |
| --- | --- | --- |
| LBK 1 | Lokální biokoridor na zemědělské půdě, vymezený podél toku Číměřského potoka. Celková délka biokoridoru 700m. Převažují kulturní luční porosty, břehové porosty chybí | Luční porosty, břehové porosty V trase biokoridoru je navrženo zalučnění orné půdy v návaznosti na tok. Doplnit břehové porosty (dosadba Olše, klenu, jasanu atp) |
| LBK 2 | Lokální biokoridor na lesní půdě, propojuje lokální biocentrum LBC 1 a nadregionální biokoridor K 181. Biokoridor je vymezen podél toku Číměřského potoka. Celková délka biokoridoru 1660m. Převažují kulturní lesní porosty, podél toku pestřejší dřevinná skladba. | Lesní porosty Zachovat stávající využívání. |
| LBK 3 | Lokální biokoridor vymezený v severní části na lesní půdě v katastru Třebenice. Propojuje lokální biocentrum LBC 2 a nadregionální biokoridor K 181. Celková délka biokoridoru 1300m. Převažují kulturní lesní porosty, v jižní části orná půda. | Lesní prosty, dřevinné prosty podél polních cest – založit výsadbou. |
| LBK 4 | Lokální biokoridor podél Třebětického potoka, propojuje lokální biocentrum LBC 2 a regionální biocentrum RBC 360. Biokoridor je vymezen podél toku, zahrnuje luční porosty a přiléhající břehové porosty. Celková délka biokoridoru 2100m. Převažují kulturní louky, podél toku mezernaté porosty dřevin. | Luční porosty, břehové porosty V trase biokoridoru realizovat navrhovanou vodní plochu a začlenit ji do biokoridoru. Dosadba břehových porostů. |
| LBK 5 | Lokální biokoridor zčásti na lesní půdě, zčásti na orné půdě, navazuje na regionální biocentrum RBC 360. Celková délka biokoridoru 1960 m. Na lesní půdě převažují kulturní porosty. | Lesní prosty, dřevinné prosty podél polních cest – založit výsadbou. V návaznosti na RBC 360 založit biokoridor s respektováním protierozní funkce |
| LBK 6 | Lokální biokoridor převážně na orné půdě Biokoridor je vymezen v části podél drobného polního toku. Celková délka biokoridoru 1800m. | Dřevinné prosty – založit výsadbou |

###### Interakční prvky

Interakční prvek (IP) je nepostradatelná část krajiny, která zprostředkovává působení stabilizujících funkcí přírodních prvků na kulturní plochy (pole). Mají většinou liniový charakter a umožňují existenci např. hmyzu, jako opylovačům, přirozeným nepřátelům škůdců (slunéčko sedmitečné - mšice).

Interakční prvky mají význam čistě na lokální úrovni. V řešeném území mají vysoký význam s ohledem na zachovalost a přirozený průběh přírodních procesů tam, kde je nemožné nebo nerentabilní území obhospodařovat. Jedná se o doprovodnou zeleň cest, meze, kamenice, břehové porosty,  dále remízy, skupiny stromů, okraje cest, ochranné travnaté pásy, průlehy, údolnice, apod. V území se k funkci ekologické připojuje i velice významná funkce krajinotvorná. Vymezeny jsou interakční prvky liniové, které plní v řešeném území zejména funkci krajinotvornou a estetickou. Liniové interakční prvky jsou vymezeny zejména podél cest, drobných toků a komunikací. Obecně je vhodné při zpracování pozemkových úprav využít navrhovaných směrů interakčních prvků a plochy orné půdy rozčlenit mezemi, polní cestou atp. a osázet doprovodnou zelení. Dále jsou navrženy obnovy a zakládání některých stromořadí podél komunikací. Minimální šířka IP jsou 3 m. Realizovat formou alejí, mezí s travinobylinnými porosty s keři, na výrazných místech solitery, obnova kapliček, božích muk apod.

## 3.5.	VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ ŘEŠENÍ VE VZTAHU K ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ

Udržitelný rozvoj území, spočívá ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území a který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích.

Pro udržitelný rozvoj obce jsou navržená řešení územního plánu a záměry rozvoje obce v souladu s požadavky obsaženými ve třech pilířích udržitelného rozvoje:

- společnost – v rámci územního plánu vytvořit územně technické podmínky pro vysokou životní úroveň obyvatelstva s kvalitním bytovým fondem, službami, vzdělávacími zařízeními, splňující základní podmínky pro rozvoj kvalitních lidských zdrojů

- hospodářství – vytvořit územně technické podmínky pro podnikání, rozvoj cestovního ruchu a inovačních technologií

- prostředí – vytvořit územně technické podmínky pro kvalitní životní prostředí poskytující maximální pohodu bydlení ve fungujícím organismu obce

# 4.	INFORMACE O VÝSLEDCÍCH VYHODNOCENÍ VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

Vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území v intencích nového stavebního zákona nebylo požadováno.

Obec Třebenice není zatěžována většími negativními vlivy, kvalita životního prostředí je poměrně vysoká. Navržené řešení stabilizuje celkovou situaci.

Řešení územního plánu vychází z potřeby účelného a intenzivního využití zastavěného území obce. Zástavba je navržena v prolukách a nezastavěných plochách dle potřeb obce a požadavků občanů.

5.	VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZÁBOR PŮDNÍHO FONDU (ZPF A PUPFL)

## 5.1	Vyhodnocení záboru zemědělského půdního fondu

##### Použitá metodika

Vyhodnocení předpokládaných důsledků na zemědělský půdní fond bude provedeno ve smyslu zákona č. 334/1992 Sb., vyhlášky č. 13 Ministerstva životního prostřední ze dne 29. prosince 1993, kterou se upravují podrobnosti ochrany půdního fondu ve znění zákona České národní rady č. 10/1993 Sb. a přílohy 3 této vyhlášky a příslušného metodického pokynu.

#### Bonitované půdně ekologické jednotky

Výchozím podkladem pro ochranu zemědělského půdního fondu při územně plánovací činnosti jsou bonitované půdně ekologické jednotky.

Zemědělské půdy v odpovídajícím klimatickém regionu jsou zařazeny v 315 hektarech výměry do I. nebo II. třídy ochrany ZPF.

Z půdních jednotek jsou zde zastoupeny:

HPJ  08. Černozemě modální a černozemě pelické, hnědozemě, luvizemě, popřípadě i kambizemě luvické, smyté, kde dochází ke kultivaci přechodného horizontu nebo substrátu na ploše větší než 50 %, na spraších, sprašových a svahových hlínách, středně těžké i těžší, převážně bez skeletu a ve vyšší sklonitosti

HPJ 11. Hnědozemě modální včetně slabě oglejených na sprašových a soliflukčních hlínách (prachovicích), středně těžké s těžší spodinou, bez skeletu, s příznivými vlhkostními poměry

HPJ 12. Hnědozemě modální, kambizemě modální a kambizemě luvické, všechny včetně slabě oglejených forem na svahových (polygenetických) hlínách, středně těžké s těžkou spodinou, až středně skeletovité, vododržné, ve spodině s místním převlhčením

HPJ  32. Kambizemě modální eubazické až mezobazické na hrubých zvětralinách, propustných, minerálně chudých substrátech, žulách, syenitech, granodioritech, méně ortorulách, středně těžké lehčí s vyšším obsahem grusu, vláhově příznivější ve vlhčím klimatu

HPJ 47. Pseudogleje modální, pseudogleje luvické, kambizemě oglejené na svahových (polygenetických) hlínách, středně těžké, ve spodině těžší až středně skeletovité, se sklonem k dočasnému zamokření

HPJ 64. Gleje modální, stagnogleje modální a gleje fluvické na svahových hlínách, nivních uloženinách, jílovitých a slínitých materiálech, zkulturněné, s upraveným vodním režimem, středně těžké až velmi těžké, bez skeletu nebo slabě skeletovité

##### Druhy pozemků:

Struktura druhů pozemků v ha (údaje roku 2003, ČSÚ)

| Celkem | Orná půda | Zahrady | Vinice | TTP | Ostatní plochy | Sady | Lesy | Vody | Zastavěné plochy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1167 | 508 | 15 | 0 | 40 | 45 | 0 | 492 | 56 | 10 |

#### Způsob identifikace lokalit záboru a rozvojových lokalit v grafické části dokumentace, údaje o celkovém úhrnu záboru ZPF

Vyhodnoceny jsou rozvojové plochy s dopadem do zemědělského půdního fondu. Rozvojové transformační plochy (přestavbové) nejsou zahrnuty do vyhodnocení. Celkové souhrny jsou provedeny pro plochy zabírající zemědělskou půdu. označeny jsou číselně a vyhodnoceny v tabelární formě.

Celkem za celé území obce Třebenice

|  | plocha celkem | v zastavěném území | mimo zastavěné území | zemědělská půda | Nezemědělská půda |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A - sport | 0,98 | 0 | 0,98 | 0,98 | 0 |
| D - doprava | 1,80 | 0 | 1,80 | 1,80 | 0 |
| E – přírodní plocha | 4,00 | 0 | 4,00 | 4,00 | 0 |
| N – vodní plochy | 1,13 | 0 | 1,13 | 1,13 | 0 |
| Rh - rekreace | 0,25 | 0 | 0,25 | 0,25 | 0 |
| SO – smíšená funkce bydlení | 6,91 | 0 | 6,91 | 6,91 | 0 |
| SV – smíšená funkce výrobní | 0,44 | 0 | 0,44 | 0,44 | 0 |
| SX – krajinná zeleň | 6,63 | 0 | 6,63 | 6,63 | 0 |
| T - technická vybavenost | 0,17 | 0 | 0,17 | 0,17 | 0 |
| U- veřejné prostranství | 0,65 | 0 | 0,65 | 0,65 | 0 |
| Vs – výrobní služby | 1,18 | 0 | 1,18 | 1,18 | 0 |
| Zi – zeleň izolační | 0,42 | 0 | 0,42 | 0,42 | 0 |
| Zp – zeleň parková | 0,23 | 0 | 0,23 | 0,23 | 0 |
| SUMA | 24,79 | 0 | 24,79 | 24,79 | 0 |

Celkem za katastrální území Třebenice na Moravě

|  | plocha celkem | v zastavěném území | mimo zastavěné území | zemědělská půda | Nezemědělská půda |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A - sport | 0,98 | 0 | 0,98 | 0,98 | 0 |
| D - doprava | 1,80 | 0 | 1,80 | 1,80 | 0 |
| E – přírodní plocha | 4,00 | 0 | 4,00 | 4,00 | 0 |
| N – vodní plochy | 1,13 | 0 | 1,13 | 1,13 | 0 |
| SO – smíšená funkce bydlení | 5,34 | 0 | 5,34 | 5,34 | 0 |
| SX – krajinná zeleň | 1,40 | 0 | 1,40 | 1,40 | 0 |
| T - technická vybavenost | 0,17 | 0 | 0,17 | 0,17 | 0 |
| U- veřejné prostranství | 0,54 | 0 | 0,54 | 0,54 | 0 |
| Vs – výrobní služby | 1,18 | 0 | 1,18 | 1,18 | 0 |
| Zi – zeleň izolační | 0,36 | 0 | 0,36 | 0,36 | 0 |
| SUMA | 16,90 | 0 | 16,90 | 16,90 | 0 |

Celkem za katastrální území Plešice

|  | plocha celkem | v zastavěném území | mimo zastavěné území | zemědělská půda | nezemědělská půda |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO – smíšená funkce bydlení | 1,28 | 0 | 1,28 | 1,28 | 0 |
| SX – krajinná zeleň | 1,92 | 0 | 1,92 | 1,92 | 0 |
| U- veřejné prostranství | 0,11 | 0 | 0,11 | 0,11 | 0 |
| Zi – zeleň izolační | 0,06 | 0 | 0,06 | 0,06 | 0 |
| SUMA | 3,37 | 0 | 3,37 | 3,37 | 0 |

Celkem za katastrální území Chroustov u Třebenic

|  | plocha celkem | v zastavěném území | mimo zastavěné území | zemědělská půda | nezemědělská půda |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO – smíšená funkce bydlení | 0,29 | 0 | 0,29 | 0,29 | 0 |
| SV – smíšená funkce výrobní | 0,44 | 0 | 0,44 | 0,44 | 0 |
| SX – krajinná zeleň | 2,31 | 0 | 2,31 | 2,31 | 0 |
| Zp – zeleň parková | 0,23 | 0 | 0,23 | 0,23 | 0 |
| SUMA | 3,27 | 0 | 3,27 | 3,27 | 0 |

Navrhováno je cca 24,79 ha záboru ZPF. Zábor vysoce chráněných půd dosahuje hodnoty 13,02 ha. Rezervní plochy jsou navrženy, nejsou součástí vyhodnocení.

#### Údaje o areálech a objektech staveb zemědělské prvovýroby

Zemědělská prvovýroba je zaměřena na živočišnou i rostlinnou výrobu. Areál pro zemědělskou výrobu je umístěn na severovýchodním  okraji místní části obce Třebenice. Je stabilizován, s jeho rozšířením se nepočítá.

#### Uspořádání zemědělského půdního fondu a pozemkové úpravy

V řešeném území nejsou zpracovány komplexní pozemkové úpravy (KPÚ)..

#### Opatření k zajištění ekologické stability

Vymezeny jsou erozně ohrožené plochy, kde jsou rámcově stanoveny zásady obhospodařování, právě s ohledem na snížení rizika vodní eroze.

Pro prvky ÚSES jsou navrhovány lokality záboru ZPF i.č. 34-40 v souhrnné výměře 10,63 ha.

#### Síť zemědělských účelových komunikací

V řešeném území je stabilizovaná síť zemědělských účelových komunikací. Při realizaci záměrů je nutno zachovat stávající účelové komunikace zajišťující přístup k pozemkům a průchodnost krajiny.

##### Investice do půdy

V řešeném území je část ploch zemědělské půdy odvodněna. Rozsah je znázorněn v grafické části dokumentace. Vodní toky v meliorovaném území jsou částečně regulovány, příp. zatrubněny a jsou součástí odvodňovacích soustav. Návrhové plochy nenaruší tento systém v jeho funkčnosti.

#### Zdůvodnění vhodnosti navrženého řešení v porovnání s jinými možnými variantami a ve třídě ochrany I a II

Variantní řešení nebylo uvažováno.

Lokality pro bydlení byly řešeny návrhem dostavby enkláv zemědělské půdy v zastavěném území nebo těsné návaznosti. Tyto lokality jsou zařazeny prioritně do I. etapy výstavby.

Dosavadní využití ploch nezemědělské půdy v řešeném území: nezemědělská půda využitelná pro rozvoj zastavitelného území je v řešeném území zastoupena v rámci plochy pro bydlení

Využití zemědělské půdy na nezastavěných částech stavebních pozemků a enkláv zemědělské půdy v zastavěném území: zemědělská půda na nezastavěných částech stavebních pozemků je využívána především jako samozásobitelské zahrady a sady, enklávy velkovýrobně obhospodařované zemědělské půdy se v zastavěném území nevyskytují.

Využití ploch získaných odstraněním budov a proluk: Plochy přestavby nejsou navrženy. Postupně dochází k obnově domovního fondu. Pokud se v zastavěném území vyskytují proluky, jedná se o plochy majetkově nedostupné. Nově navržená plocha v místní části Plešice SO – 43 doplňuje stávající zástavbu, jedná se o proluku.

Využití ploch, které byly pro potřeby rozvoje sídla orgánem ochrany ZPF již odsouhlaseny v dosavadní schválené dokumentaci: obec nemá platnou územně plánovací dokumentaci

Důsledky navrhovaného řešení na uspořádání ploch ZPF, kterým by měla být s ohledem na § 2 zákona č. 114/1992 Sb. V platném znění co nejméně narušena krajina a její funkce: navrhované plochy zástavby neznemožňují obhospodařování a údržbu zemědělských ploch. Plochy pro rozvoj bydlení a výrobních aktivit jsou umístěny v návaznosti na současně zastavěné území sídla. Nejsou vytvářeny samostatné enklávy osídlení. Formou etapizace je navrženo i rozšiřování ploch pro bydlení v západní i jihovýchodní části obce.

Ovlivnění hydrologických a odtokových poměrů a stávajících melioračních zařízení v území: v řešení návrhu územního plánu nejsou navrhovány žádné zásadní změny hydrologických a odtokových poměrů. Odtokové poměry v jednotlivých rozvojových lokalitách budou částečně ovlivněny výstavbou samotnou, k jinému ovlivnění nedojde. Dešťové vody ze zpevněných ploch budou odváděny dešťovou kanalizací, na pozemcích bude zajištěna maximální kumulace dešťových vod pro zachování retenční schopnosti krajiny, tuto problematiku je třeba dořešit v podrobnější dokumentaci.

Kvalita zemědělské půdy dle BPEJ a tříd ochrany: je uvedena v přiložené tabulkové části

Etapizace výstavby: navržena je I. a II. etapa výstavby. K zástavbě II. etapy je možné přistoupit až po 75% zastavěnosti I. etapy. Výstavba bude probíhat podle pořadí zpracovaných územních studií, resp. vydávaných stavebních povolení. Toto striktní opatření se netýká dopravní a technické infrastruktury, vázané na zajištění investičních prostředků.

#### Odůvodnění lokalit záboru ZPF

| označení lokality | katastrální území | zdůvodnění přijatého řešení |
| --- | --- | --- |
| Souhlas se uděluje: |
| 1SO, 15U | Třebenice n. M. | Plocha navazuje na pozemky již odejmuté ze ZPF v roce 2006. Nevznikne zde proluka. Výstavba je podmíněna vybudováním veřejného prostranství (lokalita 15U). - v následně vedených řízeních bude zajištěno odnímání nezbytně nutných ploch dle § 4 písm.b) zákona (dle metodiky jde o plochu do 1 200m2 na jeden rodinný dům). |
| 2SO, 16U (část) | Třebenice n. M. | Převedeno do rezerv. |
| 3SO | Třebenice na Moravě | Plocha navazuje na zastavěné území obce, vyplňuje proluku ve stávající zástavbě. - v následně vedených řízeních bude zajištěno odnímání nezbytně nutných ploch dle § 4 písm.b) zákona (dle metodiky jde o plochu do 1 200m2 na jeden rodinný dům). |
| 4 SO | Třebenice na Moravě | Tuto lokalitu lze využít až po zastavění ploch vymezených jako I. etapa výstavby. |
| 5SO, 17U (část) | Třebenice na Moravě | Převedeno do rezerv. |
| 6SO, 18U, 28Zi | Třebenice na Moravě | Plocha navazuje na zastavěné území obce. Nevzniknou zde pozemky obtížně obhospodařovatelné. Výstavba je podmíněna vybudováním veřejného prostranství (lokalita 18U a pásu izolační zeleně podél silnice, z důvodu umožnění vybudování inženýrských sítí mimo soukromé pozemky) - v následně vedených řízeních bude zajištěno odnímání nezbytně nutných ploch dle § 4 písm.b) zákona (dle metodiky jde o plochu do 1 200m2 na jeden rodinný dům). |
| 7SO | Třebenice na Moravě | Plocha navazuje na zastavěné území obce. Doplňuje tvar obce, s dalším rozšiřováním východním směrem se nepočítá. - v následně vedených řízeních bude zajištěno odnímání nezbytně nutných ploch dle § 4 písm.b) zákona (dle metodiky jde o plochu do 1 200m2 na jeden rodinný dům). |
| 8A, 9A | Třebenice na Moravě | Plochy pro rozšíření hřiště navazují na stávající sportovní plochy. |
| 10A | Třebenice na Moravě | Jedná se o doplnění proluky ve stávající zástavbě obce. |
| 14N | Třebenice na Moravě | Jedná se o návrh rybníčku, jeho hlavní funkcí je zadržení vody v krajině (zabránění rychlému odtoku dešťových vod bez užitku). Plocha je součástí navrženého ÚSES (LBK4). |
| 20SO, 31Zi | Plešice | Plocha navazuje na zastavěné území obce. Jde o doplnění tvaru obce mezi zastavěným územím, silnicí a účelovou komunikací. Výstavba je podmíněna vybudováním pásu izolační zeleně podél silnice, z důvodu umožnění vybudování inženýrských sítí mimo soukromé pozemky (lokalita 31Zi). (lokalita 18U a - v následně vedených řízeních bude zajištěno odnímání nezbytně nutných ploch dle § 4 písm.b) zákona (dle metodiky jde o plochu do 1 200m2 na jeden rodinný dům). |
| 22SO | Chroustov u Třebenic | Plocha navazuje na zastavěné území obce. Nevzniknou zde pozemky obtížně obhospodařovatelné. - v následně vedených řízeních bude zajištěno odnímání nezbytně nutných ploch dle § 4 písm.b) zákona (dle metodiky jde o plochu do 1 200m2 na jeden rodinný dům). |
| 23SV | Chroustov u Třebenic | Plocha navazuje na stávající plochy výroby. |
| 24Zp | Chroustov u Třebenic | Plocha je navržena pro rozšíření prostoru návsi, lavečky a dětské hřiště pro relaxaci a odpočinek. |
| 27SO (původně 27Zi) | Třebenice na Moravě | Způsob využití plochy byl změněn na přání obce a majitele pozemku, plocha je dostatečně velká pro umístění rodinného domu, při respektování limitů využití území (zajištění dostatečného rozhledu na křižovatce). Kladné stanovisko se uděluje pouze k nezbytné části (0,12ha), zbytek (0,13 ha) požaduje se vzhledem k uváděné nutnosti zachování rozhledových poměrů v křižovatce jako izolační zeleň. |
| 33SM | Třebenice na Moravě | Změna druhu pozemku na trvalý travní porost, nejedná se o zábor ZPF. |
| 34E | Třebenice na Moravě | Jedná se o návrh prvků ÚSES - LBC 2. |
| 35SX | Třebenice na Moravě | Jedná se o návrh prvků ÚSES - LBK 3. |
| 36SX | Plešice | Jedná se o návrh prvků ÚSES – lokální biokoridor bez označení |
| 37SX | Plešice | Jedná se o návrh prvků ÚSES – lokální biokoridor bez označení |
| 38SX | Chroustov u Třebenic | Jedná se o návrh prvků ÚSES – lokální biokoridor bez označení |
| 39SX | Chroustov u Třebenic | Jedná se o návrh prvků ÚSES – LBK 6 |
| 40SX | Chroustov u Třebenic | Jedná se o návrh prvků ÚSES – lokální biokoridor bez označení |
| 41D | Třebenice na Moravě | Přeložka silnice II/351 jižně od obce. |
| 46Zi | Třebenice na Moravě | Převedeno do rezerv – plocha u silnice II/351 |
| 43SO | Plešice | Plocha je sevřena současným zastavěným územím obce, vyplňuje proluku ve stávající zástavbě. |
| 44SO | Třebenice na Moravě | Plocha byla převzata ze schválené plochy pro sport, vyplňuje proluku ve stávající zástavbě. |
| 27SO | Třebenice na Moravě | Původní lokalita byla zmenšena z důvodu rozhledového trojúhelníku na křižovatce silnice II/351 s místní komunikací |
| 45Zi | Třebenice na Moravě | Zeleň izolační vyčleněná z původní lokality 24SO |

Demografický rozvoj obce Třebenice:

| Třebenice - obyvatelstvo | 1869 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1921 | 1930 | 1950 | 1961 | 1970 | 1980 | 1991 | 2001 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chroustov | 65 | 645 | 65 | 70 | 67 | 67 | 69 | 56 | 58 | 55 | 49 | 41 | 40 | 44 |
| Plešice | 95 | 107 | 108 | 104 | 120 | 109 | 109 | 87 | 97 | 78 | 72 | 66 | 65 | 68 |
| Třebenice | 339 | 372 | 361 | 384 | 404 | 415 | 408 | 358 | 392 | 344 | 301 | 294 | 318 | 321 |
| Celkem | 499 | 543 | 534 | 558 | 591 | 591 | 586 | 501 | 547 | 477 | 422 | 401 | 423 | 433 |

| Třebenice -domy | 1869 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1921 | 1930 | 1950 | 1961 | 1970 | 1980 | 1991 | 2001 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chroustov | 10 | 11 | 14 | 14 | 13 | 12 | 13 | 12 | - | 15 | 13 | 16 | 18 |  |
| Plešice | 13 | 15 | 16 | 169 | 17 | 17 | 20 | 22 | - | 21 | 20 | 23 | 28 |  |
| Třebenice | 50 | 60 | 62 | 66 | 70 | 71 | 85 | 111 | 126 | 95 | 92 | 107 | 123 |  |
| Celkem | 73 | 86 | 92 | 96 | 100 | 100 | 118 | 145 | 126 | 131 | 125 | 146 | 169 |  |

Na základě demografického vývoje byla stanovena výhledová velikost obce 600 obyvatel. Počet obyvatel se v minulosti vždy pohyboval s mírnými výkyvy okolo tohoto počtu, který nebyl nikdy překročen. Pro návrh územního plánu to představuje požadavek na cca 60 nových bytů (v RD), což je návrhem splněno. V Třebenicích jsou navrženy plochy pro cca 40 RD, v Plešicích 8 RD a v Chroustově cca 12 RD. Tento reálný předpoklad je postaven na pozitivním vývoji obce, kdy počet obyvatel mírně roste, a to zejména díky výhodné poloze obce na trase mezi okresním městem Třebíč a Jadernou elektrárnou Dukovany (zdrojem pracovních příležitostí) a kvalitnímu životnímu prostředí a rekreačnímu zázemí rekreační oblasti Hrotovicka (vodní nádrž Dalešice).

Celkový rozsah navrhovaných ploch je dán téměř úplnou absencí návrhových ploch z předchozího územního plánu obce, která odsunula obec z okruhu zájmu stavebníků a možnosti uspokojení zájemců o výstavbu místních obyvatel.

5.2.	VYHODNOCENÍ ZÁBORU POZEMKŮ URČENÝCH K PLNĚNÍ FUNKCÍ LESA

Není navrhován plošný zábor pozemků určených k plnění funkcí lesa.

Záboru ploch určených k plnění funkcí lesa dojde realizací záměru dle rozvojového plánu na podporu cestovního ruchu v návaznosti na Dalešickou přehradu – realizací rozhleden a podobných bodových záměrů v území.

##### Všeobecné údaje o lesích

###### Výměra a rozložení lesů v území, lesnatost

Lesnatost v území je nízká. Souvislé lesní porosty jsou koncentrovány na severu území , podél údolí Jihlavy. V širším územním je zastoupení lesních  porostů velmi nízké.

###### Členění lesů podle kategorií

V řešeném území jsou zastoupeny lesy hospodářské.

###### Věková a druhová skladba

Převažují středněvěké porosty s proměnnou druhovou skladbou. Převažují porosty smrku a borovice, s porostními skupinami s druhově pestrým zastoupením přírodě blízké dřevinné skladby.

##### Navrhovaná opatření, vyhodnocení

Řešení územního plánu obce navrhuje jednu lokalitu s dopadem do pozemků určených k plnění funkcí lesa. Jedná se plochu pro umístění rozhledny a jiných bodových turistických atraktivit nad údolím Jihlavy.

| číslo lokality | funkční typ | kategorie lesa | dotčené lesní porosty |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | LT | požadovaná výměra záboru(ha) |
| R12a,b | SR - rekreace | les typu ochranného - lesy na nepříznivých stanovištích | 1Z2 | do 0,01 |
| R14 | SR - rekreace | les zvláštního určení – genová základna | 2S2 | do 0,01 |
| CELKEM | do 0,02 |

lokalita č. R12 a R 14 – navrhováno je využití lesního pozemku v katastru Plešice. Důvodem je zvýšení turistické atraktivity území. Přístup do území se předpokládá po stávajících cestách. Navrhovaný záměr nenaruší stabilitu porostů .

###### Vymezení staveb veřejně prospěšných

Lokality záboru PUFFL nejsou vymezeny jako veřejně prospěšné stavby.

#### Tabelární vyhodnocení jednotlivých lokalit

| číslo | navržené funkční využití lokality | katastrální území | úhrnná výměra lokality v ha | výměra zemědělské půdy v lokalitě dle kultur v ha | výměra nezem, ploch | BPEJ,třída ochrany ZPF, výměra BPEJ I. a II. třídy ochrany |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | celkem | zastavěné území | druh pozemku | celkem | zastavěné území |  |  | Pozn |
|  |  |  |  | v | mimo |  |  | v | Mimo |  |  |  |
| 1. | SO - bydlení | Třebenice na Moravě | 0,67 | 0 | 0,67 | orná půda | 0,67 | 0 | 0,67 | 0 | 5.32.04 | IV. |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | přeřazeno do rezerv (R9) |
| 3. | SO - bydlení | Třebenice na Moravě | 0,27 | 0 | 0,27 | orná půda | 0,27 | 0 | 0,27 | 0 | 5.12.00 | I. | 0,27 |  |
| 4. | SO - bydlení | Třebenice na Moravě | 1,73 | 0 | 1,73 | orná půda | 1,73 | 0 | 1,73 | 0 | 5.12.00 | I. | 1,73 | tuto plochu lze využít až po zastavění ploch vymezených jako I. etapa výstavby |
| 5. | SO - bydlení | Třebenice na Moravě | 0,73 | 0 | 0,73 | orná půda | 0,73 | 0 | 0,73 | 0 | 5.12.00 | I. | 0,73 | přeřazeno do rezerv (R10) |
| 6. | SO - bydlení | Třebenice na Moravě | 1,15 | 0 | 1,15 | orná půda | 1,15 | 0 | 1,15 | 0 | 5.12.00 | I. | 1,15 | tuto plochu lze využít až po zastavění ploch vymezených jako I. etapa výstavby |
| 7. | SO - bydlení | Třebenice na Moravě | 0,63 | 0 | 0,63 | orná půda | 0,63 | 0 | 0,63 | 0 | 5.12.00 | I. | 0,63 | tuto plochu lze využít až po zastavění ploch vymezených jako I. etapa výstavby |
| 8 | A - sport | Třebenice na Moravě | 0,55 | 0 | 0,55 | orná půda | 0,55 | 0 | 0,55 | 0 | 5.12.00 5.32.01 | I. III. | 0,20 | tuto plochu lze využít až po zastavění ploch vymezených jako I. etapa výstavby |
| 9. | A - sport | Třebenice na Moravě | 0,33 | 0 | 0,33 | orná půda | 0,33 | 0 | 0,33 | 0 | 5.32.01 | III. |  |  |
| 10. | A - sport | Třebenice na Moravě | 0,10 | 0 | 0,10 | orná půda | 0,10 | 0 | 0,10 | 0 | 5.12.00 | I. | 0,10 | lokalita byla rozdělena, jižní část byla zaměněna funkci bydlení SO 44, severní část zůstala pod původním číslem A10 |
| 11. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Vyřazena |
| 12. | Vs – výrobní služby | Třebenice na Moravě | 1,18 | 0 | 1,18 | orná půda | 1,18 | 0 | 1,18 | 0 | 5.12.00 5.32.04 | I. IV. | 1,03 0,15 |  |
| 13. | T – technická vybavenost | Třebenice na Moravě | 0,17 | 0 | 0,17 | orná půda | 0,17 | 0 | 0,17 | 0 | 5.64.01 | II. | 0,17 | Plocha pro umístění čistírny odpadních vod byla schválena již v předcházejícím ÚPO Třebenice v r. 1996 |
| R13 | Rh – rekreace | Plešice | 0,25 | 0 | 0,25 | ostatní plochy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | N – vodní plocha | Třebenice na Moravě | 1,13 | 0 | 1,13 | TTP | 1,13 | 0 | 1,13 | 0 | 5.64.01 | II. | 1,13 |  |
| 15. | U – veřejná prostranství | Třebenice na Moravě | 0,13 | 0 | 0,13 | orná půda | 0,13 | 0 | 0,13 | 0 | 5.32.04 | IV. |  |  |
| 16. | U – veřejná prostranství | Třebenice na Moravě | 0,11 | 0 | 0,11 | orná půda | 0,11 | 0 | 0,11 | 0 | 5.47.10 | III. |  | tuto plochu lze využít až po zastavění ploch vymezených jako I. etapa výstavby |
| 17. | U – veřejná prostranství | Třebenice na Moravě | 0,16 | 0 | 0,16 | orná půda | 0,16 | 0 | 0,16 | 0 | 5.12.00 | I. | 0,16 | tuto plochu lze využít až po zastavění ploch vymezených jako I. etapa výstavby |
| 18. | U – veřejná prostranství | Třebenice na Moravě | 0,14 | 0 | 0,14 | orná půda | 0,14 | 0 | 0,14 | 0 | 5.12.00 | I. | 0,14 |  |
| 19. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | byla převedena do rezerv |
| 20. | SO - bydlení | Plešice | 0,94 | 0 | 0,94 | orná půda | 0,94 | 0 | 0,94 | 0 | 5.12.00 | I. | 0,94 |  |
| 21. | U – veřejná prostranství | Plešice | 0,11 | 0 | 0,11 | orná půda | 0,11 | 0 | 0,11 | 0 | 5.12.00 | I. | 0,11 |  |
| 22. | SO - bydlení | Chroustov u Třebenic | 0,29 | 0 | 0,29 | orná půda | 0,29 | 0 | 0,29 | 0 | 5.11.00 5.08.10 | I. II. | 0,11 0,18 | byl zmenšen rozsah lokality, část byla převedena do rezerv |
| 23. | SV – smíšená výroba | Chroustov u Třebenic | 0,44 | 0 | 0,44 | orná půda | 0,44 | 0 | 0,44 | 0 | 5.32.04 5.32.01 | IV. III. |  |  |
| 24. | Zp – zeleň parková | Chroustov u Třebenic | 0,23 | 0 | 0,23 | orná půda | 0,23 | 0 | 0,23 | 0 | 5.32.04 | IV. |  |  |
| 25. | U – veřejná prostranství | Chroustov u Třebenic | lokalita byla vyřazena v důsledku úpravy lokality SO 22 | navrátit, do rezerv |
| 26. | DU – obslužná komunikace | Plešice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | nejedná se o zábor ZPF |
| 27. | SO – bydlení | Třebenice na Moravě | 0,18 | 0 | 0,18 | orná půda | 0,18 | 0 | 0,18 | 0 | 5.12.00 5.32.01 | I. III. | 0,05 | kladné stanovisko se uděluje pouze k nezbytně nutné části (0,12 ha) |
| 28. | Zi – zeleň izolační | Třebenice na Moravě | 0,04 | 0 | 0,04 | orná půda | 0,04 | 0 | 0,04 | 0 | 5.12.00 | I. | 0,04 |  |
| 29. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | byla vyřazena |
| 30. | Zi – zeleň izolační | Plešice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | byla převedena do rezerv |
| 31. | Zi – zeleň izolační | Plešice | 0,06 | 0 | 0,06 | orná půda | 0,06 | 0 | 0,06 | 0 | 5.12.00 | I. | 0,06 |  |
| 33. | SM | Třebenice na Moravě | zalučnění – nejedná se o zábor ZPF |
| 34. | E – přírodní zóna | Třebenice na Moravě | 4,00 | 0 | 4,00 | orná půda | 4,00 | 0 | 4,00 | 0 | 5.32.04 5.47.10 | IV. III. |  |  |
| 35. | SX – krajinná zeleň | Třebenice na Moravě | 1,40 | 0 | 1,40 | orná půda | 1,40 | 0 | 1,40 | 0 | 5.37.15 5.32.14 5.32.04 | V. V. IV. |  |  |
| 36. | SX – krajinná zeleň | Plešice | 1,19 | 0 | 1,19 | orná půda | 1,19 | 0 | 1,19 | 0 | 5.32.11 5.11.00 | IV. I. | 0,98 |  |
| 37. | SX – krajinná zeleň | Plešice | 0,73 | 0 | 0,73 | orná půda | 0,73 | 0 | 0,73 | 0 | 5.32.04 5.11.00 | IV. I. | 0,25 |  |
| 38 | SX – krajinná zeleň | Chroustov u Třebenic | 1,27 | 0 | 1,27 | orná půda | 1,27 | 0 | 1,27 | 0 | 5.08.10 5.11.00 | II. I. | 0,27 |  |
| 39 | SX – krajinná zeleň | Chroustov u Třebenic | 1,13 | 0 | 1,13 | orná půda | 1,13 | 0 | 1,13 | 0 | 5.11.00 | I. | 1,13 |  |
| 40. | SX – krajinná zeleň | Chroustov u Třebenic | 0,91 | 0 | 0,91 | orná půda | 0,91 | 0 | 0,91 | 0 | 5.11.00 | I. | 0,91 |  |
| 41 | D - doprava | Třebenice na Moravě | 1,80 | 0 | 1,80 | orná půda | 1,80 | 0 | 1,80 | 0 | 5.32.01 5.12.00 5.32.04 | III. I. IV. | 0,25 |  |
| 42 | Zi – zeleň izolační | Třebenice na Moravě | 0,07 | 0 | 0,07 | orná půda | 0,07 | 0 | 0,07 | 0 | 5.12.00 | I. | 0,07 |  |
| 43 | SO – bydlení | Plešice | 0,34 | 0 | 0,34 | orná půda | 0,34 | 0 | 0,34 | 0 | 5.12.00 5.32.04 5.32.14 | I. IV. V. | 0,20 0,12 0,02 | nová lokalita |
| 44. | SO - bydlení | Třebenice na Moravě | 0,16 | 0 | 0,16 | orná půda | 0,16 | 0 | 0,16 | 0 | 5.12.00 | I. | 0,16 | lokalita byla vyčleněna z původní A10 |
| 45 | Zi – zeleň izolační | Třebenice na Moravě | 0,07 | 0 | 0,07 | orná půda | 0,07 | 0 | 0,07 | 0 | 5.12.00 5.32.01 | I. III. | 0,04 |  |